| Перечень работ по обслуживанию жилищного фонда без оплаты проживающими |  |  |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Перечень работ по обслуживанию жилищного фонда | Нормативный срок исполнения с момента поступления заявки в ОДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Смена прокладок, набивка сальников у водо-запорной арматуры с устранением утечки | в течение смены |
| 2 | Установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке | в течение суток |
| 3 | Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения санитарных приборов, смена выпусков, переливов, сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раствором | в течение смены |
| 4 | Регулировка смывного бачка с устранением утечки | в течение смены |
| 5 | Укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки | в течение суток |
| 6 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитарных приборов, происшедших не по вине проживающих | в течение смены |
| 7 | Прочистка и промывка внутренней канализации | два раза в год |
| 8 | Наладка и регулировка систем горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывкой трубопроводов и отопительных приборов, заменой неисправных полотенцесушителей (стандартных), запорной и регулирующей арматуры (вентилей, трехходовых кранов, кранов двойной регулировки, воздушных кранов) | в течение трех суток |
| 9 | Проверка технического состояния газовых приборов (стандартных), при необходимости с заменой вышедших из строя частей и деталей | по графику предприятия Горгаза |
| 10 | То же, без замены вышедших из строя узлов и деталей, смазывание кранов, прочистка горелок и форсунок, регулировка горения в газовых приборах (независимо от типа) | в течение смены |
| 11 | Проверка технического состояния электроплит (стандартных), при необходимости с заменой вышедших из строя частей и деталей | по графику специализированного предприятия |
| 12 | То же, без замены вышедших из строя узлов и деталей, регулировка работы электроплит и электроводонагревателей (независимо от типа) | в течение смены |
| 13 | Общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, ликвидация последствий протечек (не по вине проживающих) и других неисправностей в согласованные с заявителем сроки | в согласованные с заявителем сроки |